## Slide 1
Автоматизированная система прослеживаемости и контроля качества продукции
Notes: 1

## Slide 2
Примеры внедрения на трубных заводах:
- Волжский трубный завод, ТПЦ-3 (потрубная прослеживаемость и контроль качества);
- ТМК-ИНОКС, цех по производству нержавеющих труб (попакетная прослеживаемость и контроль качества);
- Челябинский трубопрокатный завод - Высота -239, линии антикоррозийного внутреннего и наружного покрытия (потрубная прослеживаемость и контроль качества);
- Выксунский металлургический завод – ТЭСЦ-4, линия наружного покрытия (потрубная прослеживаемость).
Notes: 2

## Slide 3
Пример внедрения
системы
потрубной прослеживаемости
на АО «ВТЗ»:
участок горячего проката;
промежуточный склад;
два участка термообработки;
три участка отделки труб.

## Slide 4
Функции системы
Основные функции системы:
импорт производственных заказов из системы SAP;
формирование сменного задания на основе производственного заказа;
формирование карт контроля качества;
регистрации технологических операций и технологических параметров в привязке к номеру трубы;
регистрацию результатов операций контроля качества;
визуализация движения трубы на участках;
формирование паспорта трубы;
формирование сменных рапортов о производстве для системы SAP;
обмен информацией со смежными системами (SAP, АСУТП, установки НМК, весы, измерители длины);
формирование необходимой отчетности по производству и качеству.
Notes: 4

## Slide 5
Нормативно-справочная информация системы
Справочник дефектов
Справочник геометрических параметров
Справочник марок стали
Справочник нормативов качества продукции
Справочник норм расхода металла
Справочник карт контроля качества
Справочник шаблонов карт контроля резьбы
Справочник причин возврата труб на ПС

## Slide 6
АСПП
Сменные задания для участков
Формирование сменного задания
Производственные
заказы

## Slide 7
Notes: ПДБ

## Slide 8
Notes: ПДБ

## Slide 9
Notes: ПДБ

## Slide 10
Сменный рапорт проката
Сменный рапорт проката
Суточное задание

## Slide 11
Сменный рапорт проката
Сменный рапорт проката
Карта контроля качества

## Slide 12
Сменный рапорт проката
Сменный рапорт проката
Карта контроля качества

## Slide 13
Сменный рапорт проката
Сменный рапорт проката
Карта контроля качества резьбы

## Slide 14
Сменный рапорт проката
Сменный рапорт проката
Карта контроля качества резьбы

## Slide 15
Сменный рапорт проката
Сменный рапорт проката
Прием заготовки
Прием
заготовки
Нагрев
в печи
(ПШБ)
Прокат
Промежуточный склад
Термо
обработка
Отделка,
испытания,
контроль
качества,
сдача
готовой
продукции

## Slide 17
Notes: 17

## Slide 22
Регистрация приема заготовок и задача в производство в привязке к заказам КИС
Notes: 22

## Slide 24
Сменный рапорт проката
Сменный рапорт проката
Регистрация нагрева заготовок в печи
Прием
заготовки
Нагрев
в печи
(ПШБ)
Прокат
Промежуточный склад
Термо
обработка
Отделка,
испытания,
контроль
качества,
сдача
готовой
продукции

## Slide 25
Notes: 25

## Slide 28
Выделение плавок цветом

## Slide 29
Регистрация температуры по зонам печи ПШБ
Notes: 29

## Slide 31
Сменный рапорт проката
Сменный рапорт проката
Регистрация проката труб
Прием
заготовки
Нагрев
в печи
(ПШБ)
Промежуточный склад
Термо
обработка
Отделка,
испытания,
контроль
качества,
сдача
готовой
продукции
Прокат

## Slide 32
Визуализация порезки заготовки

## Slide 34
Визуализация трубы после проката

## Slide 36
Визуализация трубы после взвешивания

## Slide 38
Регистрация проката плавок по ПЗ

## Slide 39
Регистрация проката плавок по ПЗ

## Slide 40
Протокол взвешивания после проката

## Slide 41
Рапорт производства на участке проката
Передача данных в КИС
Прокат

## Slide 42
Сменный рапорт проката
Сменный рапорт проката
Загрузка труб в контейнеры и передача на ПС
Прием
заготовки
Нагрев
в печи
(ПШБ)
Промежуточный склад
Термо
обработка
Отделка,
испытания,
контроль
качества,
сдача
готовой
продукции
Прокат

## Slide 43
Регистрация труб в контейнере

## Slide 44
Карта промежуточного склада труб
Учет контейнеров по местам хранения с учетом их перемещения
Учет труб в контейнерах

## Slide 45
Сменный рапорт проката
Сменный рапорт проката
Термообработка труб
Прием
заготовки
Нагрев
в печи
(ПШБ)
Промежуточный склад
Термо
обработка
Отделка,
испытания,
контроль
качества,
сдача
готовой
продукции
Прокат

## Slide 46
Регистрация операции термообработки

## Slide 47
Регистрация операции термообработки

## Slide 48
Регистрация операции термообработки

## Slide 49
НМК труб после термообработки

## Slide 50
Рапорт производства по термообработке
Передача данных в КИС
Прокат
Термообработка

## Slide 51
Сменный рапорт проката
Сменный рапорт проката
Отделка, контроль качества, сдача труб
Прием
заготовки
Нагрев
в печи
(ПШБ)
Промежуточный склад
Термо
обработка
Отделка,
испытания,
контроль
качества,
сдача
готовой
продукции
Прокат

## Slide 54: Пример символьной маркировки труб

## Slide 55
Графическое представление труб в плавке:
    местонахождение;
    состояние.
Входной контроль труб перед отделкой
Notes: 55

## Slide 56
Графическое представление труб в плавке:
    местонахождение;
    состояние.
Направление в брак, либо в ремонт
Notes: 56

## Slide 57
Графическое представление труб в плавке:
    местонахождение;
    состояние.
Регистрация дефектов
Notes: 57

## Slide 58
Сменный рапорт по качеству (осмотр труб)

## Slide 59
Подтверждение результатов ремонта
Notes: 59

## Slide 60
Экранная форма АРМ резчика труб и ОТК
Назначение доработки после выполнения перереза:
Подтверждение выполнения перереза с фиксированием результатов замеров:
Notes: 60

## Slide 61
Рапорт по качеству на столе ремонта труб

## Slide 62
Контроль качества на установке АУЗК
Notes: 62

## Slide 63
Рапорт по качеству на установке АУЗК

## Slide 64
Контроль резьбы

## Slide 65
Контроль качества резьбы

## Slide 68
Задание на навинчивание муфт

## Slide 69
Контроль результатов навинчивания муфт

## Slide 70
Регистрация результатов гидроиспытаний
Notes: 70

## Slide 71
Отчет о гидроиспытаниях

## Slide 72
Рапорт по качеству гидроиспытаний

## Slide 73
Регистрация операции шаблонирования
Notes: 73

## Slide 74
Регистрация результатов химанализа
Notes: 74

## Slide 75
Регистрация результатов мехиспытаний
Notes: 75

## Slide 76
Графическое представление труб в плавке:
    местонахождение;
    состояние.
Notes: 76

## Slide 77: Трубы плавки
Не поступившие в линию отделки
Поступившие, но не осмотренные
Находящиеся в ремонте (на перерезе)
Забракованные
Сданные на склад готовой продукции
Годные

## Slide 78
Трубы плавки по заказу
Notes: 78

## Slide 79
Назначение маршрута
Передача команд на уровень базовой автоматизации (БА)
Регистрация данных о прослеживаемости принятых из БА
уровень
АСПП
уровень
БА
Управление механизмами выбранного маршрута
Виртуальная прослеживаемость трубы на уровне БА
Передача данных о прослеживаемости на уровень (АСПП)
Управление маршрутами

## Slide 80
Назначение маршрута движения трубы
Notes: 80

## Slide 81
Графическое обозначение маршрутов

## Slide 82
Пример визуализации движения труб

## Slide 84
Рапорт производства на участке отделки
Термообработка
Отделка
Передача данных в КИС
Прокат

## Slide 85
Крановые операции в системе с помощью манипулятора «мышь» (drag and drop).
В системе реализовано выполнение крановых операций:
по изъятию трубы из потока;
по внесению трубы в поток.
Крановые операции в системе
Notes: 85

## Slide 86
Крановые операции в системе

## Slide 87
Сменный рапорт проката
Сменный рапорт проката
Прием
заготовки
Нагрев
в печи
(ПШБ)
Прокат
Промежуточный склад
Термо -
обработка
Отделка,
испытания,
контроль
качества,
сдача
готовой
продукции
С Г П
Notes: При прохождении заготовки и трубы переделов персонал вводит (выбирает) свой небольшой объем данных, который в итоге отражает карину рез-тов прослеживаемости и качества.

## Slide 88
Сквозная прослеживаемость

## Slide 89
Отчет по изготовлению трубы

## Slide 91
На основании данных системы выполняются:
окончательный контроль качества,
аттестация,
формирование признака годности,
сдача труб или блокировка сдачи.
Notes: 91

## Slide 92
Отчет о качестве (за смену, сутки, период)
Notes: Заменить слайд на более информативный

## Slide 93
Отчет о качестве (за смену, сутки, период)
Notes: Заменить слайд на более информативный

## Slide 94
Сдача труб

## Slide 96
Рапорт по качеству при увязке труб в пакеты

## Slide 97
Справка по качеству

## Slide 98
Сведения по качеству

## Slide 99
Справка по дефектам

## Slide 100
Рапорт прослеживаемости по плавке

## Slide 101
Рапорт прослеживаемости по пакету

## Slide 102
Рапорт прослеживаемости по заказу

## Slide 103
Уровни системы
Контроллер прослеживаемости,
Siemens Simatic S7
MS SQL,
ORACLE
Верхний уровень
Средний уровень
Датчики , исполнительные механизмы,
технологические контрлллеры.
Нижний уровень
Смежные системы:
АСУТП, АСУ-цеха, SAP (КИС)
Notes: 103

## Slide 104
Виды контролей и блокировок:
блокировка аттестации трубы и пакета продукции как «годная» при наличии в системе зарегистрированного, но неисправленного дефекта;
блокировка аттестации трубы и пакета продукции как «годная» при отклонении от условий (значений) карты контроля качества и НД;
блокировка сдачи (формирование предъявки) и отгрузки трубы, пакета не имеющих признака «годная».
Виды контролей и блокировок
Notes: 104

## Slide 105
Пример отклонения от ККК
Notes: 105

## Slide 106
Пример отклонения от ККК
Notes: 106

## Slide 107
Пример отклонения от КККР
Notes: 107

## Slide 108
Notes: 108

## Slide 109
На основании информации о производстве и качестве
каждой трубы в плавке система позволяет:
производить продукцию строго по производственным заказам;
своевременно выполнять корректирующие действия по произ-водству и качеству;
блокировать сдачу продукции при отклонениях от требований к технологии и качеству;
получать отчеты для выполнения анализа по производству и качеству (за смену, сутки, период);
хранить генеалогию по каждой трубе с данными о технологи-ческих, контрольных операциях и технологических параметрах;
осуществлять обмен данным со смежными системами.
Notes: 109

## Slide 110
Наши подходы при разработке и внедрении систем.
Полное выполнение требований Заказчика к системе.
При разработке предлагаем решения исходя наших лучших практик и на базе современных программных и технических средств.
Открытость и сотрудничество с персоналом Заказчика.
Работа в процессе ОПЭ до полного устранения замечаний в работе системы.
Сопровождение системы на безвозмездной основе в течение 3-х месяцев с момента ее сдачи.
Оказание услуг на условиях постоплаты.

## Slide 111
ООО «ПРОМАТИС»
454080, Россия, г.Челябинск,
ул. Энтузиастов 6-а
тел./Факс: (351) 265-71-56
тел.: (351) 265-71-54, 265-72-35
e-mail: info@promatis.ru
http://www.promatis.ru/
Благодарим за внимание,
готовы безвозмездно выполнить предпроектное
обследование вашего производства и представить
технико-коммерческое предложение !
Телефон для консультаций: 8 - 982 114 54 93 Якубович Валерий Григорьевич